## Slide 1
SL1680 边缘 AI 终端 · 项目总览
2026-07-28 · v2.7 · Synaptics SL1680（Astra Dolphin RDK）
本地语音 AI
DL7400 四屏
TD7800 触摸屏直驱
断电自愈 9/9
GitHub 开源 Astra SDK + 借用 RDK/EVK + 自购外设 ｜ 全链路实测数据

## Slide 2
1 · 项目是什么
2/11
边缘 AI 人机交互终端：
本地语音 AI（识别/合成全在板上）＋ 双显示链路（DL7400 USB 多屏 ＋ TC358775 直驱 LVDS 触摸屏）＋ 视觉唤醒
只有对话大脑走云端（DeepSeek）；断网有本地小模型兜底；全部断电自愈
测试条件
开源 SDK
GitHub Astra SDK（Yocto scarthgap）
借用硬件
SL1680 RDK ×1 ＋ DL7400 EVK ×1
自购外设
C920 / 显示器×4 / TM10.5 屏 / LAMTL / 音频套件

## Slide 3
2 · 系统总架构
3/11
[C920 摄像头] ─USB→ NPU：人体检测 25ms/帧 → 视觉唤醒（欢迎语）
[C920 麦克风] ─USB→ CPU：silero VAD → SenseVoice ASR(int8) → 四层路由
① 本地音量 ② 本地设备 ③ 联网搜索（智谱＋接地） ④ 云端 DeepSeek
→ matcha TTS → ALSA astraout → [HT517 功放＋喇叭]（I2S）
显示链 A：dl_face → GStreamer → [DL7400] ─USB3→ 最多 4 屏
屏0＝表情脸＋中英字幕 屏1＝可语音切摄像头实况
显示链 B：weston → DSI 4-lane → [LAMTL / TC358775] ─LVDS→
[TM10.5-TD7800 1280×720 触摸屏]（触摸 I2C＋INT 回板，~120Hz）
云端：DeepSeek（对话/翻译）＋ 智谱独立搜索 断网兜底：本地 qwen2.5-0.5b

## Slide 4
3 · 三大成果域
4/11
A · 本地语音终端
RTF 0.197
全本地 ASR＋TTS；四层路由；视觉唤醒；麦克风守护 0 空转
B · DL7400 多屏
4 屏同亮
并发 8.7/5.8/15.0/5.7 fps；瓶颈=DL 推流；3 个 SDK 缺陷已报
C · TD7800 触摸屏
六层根因
DSI→LVDS 直驱点亮；触摸 120Hz；SPI 调试通道；自愈 9/9
三个域共用一套工程纪律：板子是真相 · 改完回灌 · sha256 对账 · 字节级验收

## Slide 5
3A · 本地语音 AI 终端
5/11
模型：mobilenet(NPU) · silero VAD · SenseVoice int8 · matcha+vocos · qwen2.5-0.5b 兜底 · 云端 deepseek-chat

## Slide 6
3B · DL7400 USB 多屏
6/11
4 屏
同时点亮
2×4K + 2 高分屏
8.7/5.8/15.0/5.7
并发帧率 fps
USB3 总带宽恒定
−20%
3→4 屏 4K 帧率
7.2 → 5.8 fps
×3
SDK 缺陷已报
DisplayLink 官方
• 视频管线逐级实测：111 → 31.9（硬件缩放）→ 7.4 fps —— 瓶颈在 DL 推流，不在解码/缩放
• 三个 SDK 缺陷：热插拔回调恒失败 / EDID·模式全是缓存 / 对断开 sink 读 dpaux 会全黑
• 屏断电不自愈 —— 现行方案：语音「重新检测屏幕」重启 dl-face 重新枚举

## Slide 7
3C · TD7800 触摸屏直驱：六层根因
7/11
核心公式：LVDS 像素钟 = DSI 时钟线频率 ÷ PCLKDIV；DSI 必须留带宽余量（厂商例 4.4%，本项目 33%）
配套：SPI 工具（读 ID / BIST / 读 NVM）· 触摸 120Hz 多点 · 180° 翻转＋校准 · 断电自愈 9/9

## Slide 8
4 · 关键知识沉淀
8/11
1 DSI→LVDS 桥必须留带宽余量（零余量＝活雪花）
2 TDDI 复位一律硬件拉高（悬空全哑）
3 1.8V 域脚喂 3.3V 会 ESD 倒灌抬轨（实测 2.38V）
4 EDID preferred_mode 不可盲信（160Hz 陷阱）
5 ALSA 非 48k 采样率会内核崩溃（astraout 必需）
6 智谱 chat 的 web_search 是假的（要独立 API＋接地）
7 Yocto：FetchContent 硬关／.so 打包／:pn- 作用域／验收要到 debugfs 级
8 板子是真相：回灌＋sha256 对账
9 远程三律：脚本文件／busybox 缺项／防 BOM

## Slide 9
5 · 资产与当前状态
9/11
软件/硬件资产
板端运行状态（实测）
文档导航：本总览 §9 收编全部 20+ 份专题文档（中英双版），从顶层一路索引到源代码

## Slide 10
6 · 已知未解决（诚实清单）
10/11
为什么 KWS 排第一：
既治误触发（省 API 成本），又解锁「语音暂停/唤醒」交互闭环——素材与二进制全在板上，只差一步集成

## Slide 11
7 · 下一步路线
① KWS 接入
治误触发＋解锁语音暂停；素材全在，半天～一天工作量
② 交付级镜像
真板实烧验证＋rootfs 三件套进 Yocto——同事一次烧录得到全部功能
③ 机器人方向
SL1680 躯干算力＋TM10.5 脸＋DL7400 遥操作台＋手指执行器（调研已备）——对齐 Synaptics「高速接口×机器人」官方叙事
SL1680 项目总览 v2.7 · 2026-07-28 · 全套文档（MD/HTML/PDF/PPTX × 中英）见项目目录